## Slide 1
ACT算法
力控透明杯抓取
阶段性成果汇报
Notes: 各位老师好，我是陈绮颖。今天汇报我的本科毕业设计阶段性成果——增强视觉感知的ACT算法在力控透明杯抓取任务中的应用。指导教师是李德平老师。

## Slide 2
目录
1
研究背景与实验平台
问题定义 / 硬件搭建 / 数据采集 / CVAT + SAM2 标注
2
模型架构创新：M-VF-ACT
检测分支(FCOS) / Mask-Guided Perception / 特征融合 / 数据增强
3
实验计划与横向对比
6组核心实验 / 消融实验 / 评价指标 / 决策门
4
预期贡献与时间线
创新路线图 / 阶段性产出 / 下一步行动
项目概况
数据集：2大类, 每类90episode
模型：ACTDet (58M params)
训练：120,000 steps / batch=8
代码：~1,600 lines / 13 files
2 / 12
Notes: 本次汇报分为四个部分：首先回顾研究背景和实验平台，然后重点介绍模型架构的创新，接着说明实验计划，最后给出预期贡献和时间线。

## Slide 3
透明杯力控抓取面临三重核心挑战
挑战 1：视觉感知困难
透明塑料杯在 RGB 图像中几乎不可见
杯壁与灰色桌面融为一体
边缘仅有微弱折射亮线
传统 CNN 特征提取困难
→ 需要增强视觉感知能力
挑战 2：力控接触判断
视觉无法判断夹爪是否接触杯壁
接触过轻 → 杯子滑落
接触过度 → 杯子捏碎
不同水量需要不同力度
→ 需要力觉-视觉联合感知
挑战 3：位置泛化能力
与机械臂动作流畅性
训练集位置固定 → 测试时过拟合
→ 需要数据增强 + 检测Mask引导
核心思路：在原始 ACT 基础上，通过数据增强 + 目标检测 + Mask 引导感知，提升模型对透明物体的视觉感知和泛化能力
基于论文"增强视觉感知的ACT算法在机械臂装配任务研究"的改进与扩展
3 / 12
Notes: 透明杯力控抓取面临三个核心挑战。第一，视觉感知困难——透明杯在RGB图像中几乎不可见。第二，力控接触判断——视觉无法判断夹爪是否接触杯壁。第三，泛化能力——训练集位置固定导致测试时过拟合。这三重挑战驱动了我们的方法设计。

## Slide 4
已搭建完整的真实物理实验平台，完成 180 个遥操作 episode 的数据采集
硬件配置
机械臂
LeRobot SO-ARM101 单臂 (主动臂 + 从动臂)
6 自由度 + 夹爪 / UART 通信 / 3D 打印主体
摄像头
2 x RGB 摄像头 (640x480, 30fps)
Top (全局视角, ~45deg) + Wrist (腕部近景, ~30deg)
操作台: 60x60cm 硅胶垫 / 工件: 半满透明塑料杯
数据集规格
数据集 A (无力感)
90 episode
state=6dim / kind1(固定50) + kind2(随机40)
数据集 B (有力感)
90 episode
state=9dim / +load +curr +master_gripper
数据采集流程
1. 遥操作示教
人控主动臂 → 从动臂跟随
→
2. 多模态记录
双视角视频 + 关节/力感/时间戳
→
3. LeRobot 格式存储
Parquet + MP4 分层目录
→
4. 标注 + 预处理
CVAT XML + SAM2 Mask
4 / 12
Notes: 我们搭建了完整的物理实验平台。使用LeRobot SO-ARM101机械臂，配备两个RGB摄像头——上方全局视角和腕部近景视角。完成了两大类数据集共180个episode的远程操作采集，存储在LeRobot标准格式中。

## Slide 5
采用 CVAT 半自动标注（检测分支） + SAM 2 离线生成 Mask（mask分支） 的双轨标注策略
检测标注 (CVAT）
CVAT 导入视频
→
Interpolation 逐帧标注
→
导出 XML 1.1
类别：cup (单类别) / 分辨率：640x480
视角：Top (全局) + Wrist (腕部) / 双视角独立标注
格式：CVAT 1.1 XML, track 模式, 每 episode 一个 XML
训练加载：LabelLoader 解析 → 内存 cache → O(1) 查表
Mask 生成 (SAM 2)
XML 提取首帧 bbox
→
SAM 2 视频预测
→
高斯模糊 + NPZ
输入：首帧 bbox prompt (xml 第0帧自动提取) + MP4 视频
输出：episode_{idx:03d}.npz / shape=(718, 480, 640) float32, [0,1]
处理：Gaussian blur sigma=2.0 → 软边界 mask
训练加载：MaskLoader → LRU cache (8epoch) → O(1) 查表
双轨标注对比
标注类型
工具
输出格式
粒度
用途
检测标注 (bbox)
CVAT 1.1
XML (track+interpolation)
稀疏 (4 个坐标)
FCOS Detection Head → 检测损失
分割标注 (mask)
SAM 2 (离线)
NPZ (718,480,640) float32
密集 (每像素)
Mask Decoder → Mask 损失
SAM 2 生成命令 (Ubuntu):
python scripts/generate_sam2_masks.py --dataset_root /path/to/dataset --cameras top
自动从 XML 提取首帧 bbox → SAM2 视频逐帧传播 → 高斯模糊 → save NPZ
数据集标注
5 / 12
Notes: 采用双轨标注策略：检测标注用CVAT 1.1半自动标注，导出为XML格式。分割标注用SAM 2离线生成——从XML提取首帧bbox作为prompt，逐帧传播后高斯模糊，保存为NPZ文件。

## Slide 6
创新1: Mask-Guided Perception — 用逐像素监督教会Backbone"看见"透明物体
核心问题
透明塑料杯在 RGB 中几乎不可见 → 视觉 backbone 需要更强的监督信号
解决方案：Mask Decoder 作为训练辅助监督
FPN: P2/P3/P4
→
Mask Decoder
P4→P3→P2 逐级上采样融合
输出 480x640 mask, Sigmoid
→
Mask L1 Loss |pred-GT|
SAM2 GT Mask (.npz)
关键设计
1. Mask Decoder 和 FCOS 是 FPN 上的并行兄弟节点
两者都是训练辅助监督，通过损失梯度联合塑造 Backbone
2. 逐像素 L1 Loss (mask_weight=1.0)
数值范围与 Action L1 Loss 同量级，无需额外放大
3. 推理时丢弃，Backbone 已内化感知
Mask Decoder 不运行 → Backbone 已被像素级梯度"雕刻"
4. mask_cameras 独立视角开关
默认 Top 开 / Wrist 关，可配置切换
FCOS (稀疏监督)
告诉你"杯子在这个框里"
梯度只在 bbox 中心点附近有效
对透明杯边缘 → 几乎无梯度信号
+
Mask Decoder (密集监督)
告诉你"每个像素是不是杯子"
杯壁像素 → 明确的 0/1 梯度
约束 Backbone 学会区分透明物/背景
两者互补：FCOS 定位杯子区域 → Mask Decoder 精确刻画杯子轮廓 → 推理时 Backbone 同时具备了定位 + 轮廓感知能力
Mask-Guided Perception
7 / 12
Notes: 这一页重点展开我们的核心创新。透明杯在RGB中几乎看不见——FCOS的稀疏bbox监督只能定位，无法刻画边缘。Mask Decoder用SAM2生成的逐像素mask作为训练标签，通过密集的L1 loss让Backbone学会区分透明杯和背景。这是FCOS和Mask Decoder的互补关系。

## Slide 8
FPN 三路输出：FCOS 并行独立，Mask Decoder 串行融合，源于输出性质的根本差异
FCOS Head (并行独立)
P2 (60x80)
P3 (30x40)
P4 (15x20)
FCOS Head
CLS + REG + CTR
(共享权重)
FCOS Head
CLS + REG + CTR
(共享权重)
FCOS Head
CLS + REG + CTR
(共享权重)
三层各自算Loss → 求平均 → Detection Loss (Focal+L1+BCE)
关键词: 稀疏结构化 / 每层可独立预测 bbox / 三层NMS合并
Mask Decoder (串行融合)
P4 (15x20)
P3 (30x40)
P2 (60x80)
1x1 Conv 32ch + upsample
P4 up → concat P3
3x3 Conv 32ch + upsample → concat P2
P4语义(P2细节(边缘) → 一张 mask
1x1 Conv 1ch → Sigmoid
480 x 640 mask (单张)
关键词: 密集逐像素 / 只能合成一张图 / 需要三层"商量"出一个统一结果
并行 vs 串行：根本原因是输出性质不同
维度
FCOS (并行独立)
Mask Decoder (串行融合)
输出类型
稀疏结构化: 4个坐标 + 1个分类
密集逐像素: 480x640 个概率值
三层如何处理
各层独立预测，NMS 合并 → 可重叠存在
P4语义(P3形状(P2边缘 → 逐级统一
推理行为
丢弃 (Backbone 已学会定位)
丢弃 (Backbone 已学会识别透明物)
检测+Mask分支详解
8 / 12
Notes: 这一页解释一个技术细节——为什么FCOS是三路并行而Mask Decoder是串行融合？根本原因是输出性质不同：FCOS输出稀疏的4个坐标，三层可以独立预测；Mask Decoder必须输出一张密集的480x640图，三层必须商量出一个统一结果。P2提供边缘细节，P4提供语义锚点。

## Slide 9
6 组核心实验覆盖 2 个数据集 x 3 个模型版本，训练参数统一控制
ID
数据集
模型版本
训练命令参数
E1
A (无力感, 6dim)
标准 ACT
--policy.type=act
E2
A (无力感, 6dim)
论文版 (检测)
--policy.type=act_det --policy.use_mask_guidance=false
E3
A (无力感, 6dim)
检测 + Mask
--policy.type=act_det --policy.use_mask_guidance=true
E4
B (有力感, 9dim)
标准 ACT
--policy.type=act
E5
B (有力感, 9dim)
论文版 (检测)
--policy.type=act_det --policy.use_mask_guidance=false
E6
B (有力感, 9dim)
检测 + Mask
--policy.type=act_det --policy.use_mask_guidance=true
统一训练参数
steps=120,000 / batch=8 / chunk=100 / dim_model=512 / latent_dim=32 / lr=1e-5 / kl_weight=10 / det_weight=10 / mask_weight=1
评价指标：三阶段成功率
阶段
度量
依赖
1. 抓取杯子
成功抓取 / 30 测试
独立
2. 移动杯子
成功移送 / 30 测试
→ 1成功
3. 放下杯子
成功放置 / 30 测试
→ 2成功
对比维度
E2-E1, E5-E4 → 检测的增量贡献
E3-E2, E6-E5 → Mask的增量贡献
E4-E1 → 力感信号的基线提升
实验计划
9 / 12
Notes: 我们设计了6组核心实验，覆盖2个数据集乘以3个模型版本。所有实验使用统一的训练参数——120,000步、batch=8、chunk=100。评价指标仿照论文设计，分为四阶段成功率。预了6组对比维度来验证每个模块的独立贡献。

## Slide 10
实验数据决定后续调整的优先级
根据 E1-E6 的实验失败模式，决定下一步方向
路径 A: 杯子定位不准 (位置偏差)
抓取位置偏移 → 夹爪未对准杯子中心
→ 优化 Mask Decoder 或检查 SAM2 Mask 质量
→ 调整 mask_weight / 双视角Mask / 更多标注
直接优化现有模块，无需引入新创新
路径 B: 接触判断延迟（力控与视觉的延迟）
夹爪已接触杯壁 → 模型未感知 → 滑落/捏碎
→ 实现 创新2: Visual-Force Fusion（防止力控信息被 600 个视觉 token 稀释）
Force Token（力感信号提取为独立 Force Token） + Cross-Attention 融合
力感训练仅需自动采集，无额外标注
力感数据在数据集中已自动记录，无标注成本
路径 C: 抓取力度不适（不同水量使用不同的力度）
不同水量 → 夹持力度固定 → 不适应
→ 实现 创新3: Hybrid Action Head
位置头 + 力控头双路输出（根据视觉输入（水量、杯子位置）自动调节夹持力度）
力控标签: master_gripper.pos - gripper.pos
仅数据集B (有力感9dim) 可跑此创新
路径 D: 水晃动/洒液（无法预测液体的运动趋势）
移动时水晃动 → 单帧无法预判运动趋势
→ 实现 创新4: Frame Stacking
t, t-1, t-2 三帧堆叠 → 时序上下文（即将原本单帧的输入改为多帧拼接输入）
n_obs_steps=3, channel 维度拼接
无需额外数据/标注，自动帧组装
预期结论与决策门
10 / 12
Notes: 实验数据决定下一步方向，不靠直觉。如果E3/E6已经达到满意成功率，创新2/3/4留作未来工作。如果主要失败是接触延迟，立刻启动创新2的Visual-Force Fusion。如果是抓取力度不定，启动创新3的Hybrid Action Head。这是数据驱动的优先级决策框架。

## Slide 11
感谢聆听
LeRobot v3.0 · SO-ARM101 · Python 3.12 · PyTorch 2.x
GitHub: https://github.com/huggingface/lerobot
12 / 12
Notes: 以上就是我的汇报。感谢各位老师的耐心聆听，欢迎提问和建议。